Инструкция по установке бодилифт-комплекта 60 мм - 2,5"

Mitsubishi Pajero II

В комплект входят

| Наименование | Ко-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Капролоновые проставки между кузовом и рамой | 12 |  |
| Болт M10х150 | 12 | прочность 8.8 |
| Гайка M10 | 12 |  |
| Шайба D10 кузовная | 24 |  |
| Фиксатор резьбовых соединений | 1 |  |

Внимательно прочтите данное руководство. Если у Вас возникли какие-то вопросы или сомнения, то свяжитесь с нами:

(812) 900-69-68

sale@4wd-shop.ru

Список дополнительного оборудования и материалов:

Подкатной домкрат 2 т

Деревянные чурбаки или обрезки досок

Набор гаечных ключей и головок, “трещетка”

Обрезок трубы – для увеличения усилия гаечных ключей

Металлическая щетка (карчетка)

WD-40

Желательно иметь обрезную машинку (“болгарку”), зубило, молоток и электродрель с набором сверл диаметром от 8 до 14. Если Ваш автомобиль выпуска конца 80-х начала 90-х годов, то велика вероятность того, что в процессе откручивание болтов и гаек, часть из них может сломаться или провернуться и их придется срезать (срубать) или высверливать.

Работу лучше всего проводить на “яме”, но достаточно и ровной поверхности.

ПОДГОТОВКА. ТЕОРИЯ

На Mitsubishi Pajero II, 5-ти дверной модификации, кузов крепится к раме в 12 местах.

Две первые точки крепления находятся у передней кромки рамы.

Вторая пара креплений находится под передней кромкой передней двери.

Третья пара – под задней кромкой передней двери.

Четвертая пара.

Пятая пара.

Шестая пара.

Все резьбовые соединения (крепления бамперов, крепления кузова к раме и т. д.) предварительно должны быть тщательно очищены карчеткой от грязи и ржавчины, а затем обильно смочены WD-40.

## ПОДГОТОВКА. НАЧАЛО

- Помойте автомобиль !!!

- Поставьте автомобиль на ровную поверхность и надежно его закрепите. Под колеса положите «башмаки» или другой подручный материал. Рычаги КПП и раздатки поставьте в нейтральное положение.

- Отсоедините аккумуляторную батарею. Сначала “минус”, затем ”плюс”.

## ПОДГОТОВКА. СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ

- Отсоедините от рамы резиновые брызговики моторного отсека. В дальнейшем Вам нужно будет самостоятельно изготовить новые из листовой резины толщиной 3 мм.

- Снимите передний бампер.

- Снимите задний бампер.

- Снимите кожух, прикрывающий шланги заливной горловины топливного бака.

- Открутите болт, удерживающий кузов от смещения при ударе

ПОДГОТОВКА. ПОД КАПОТОМ АВТОМОБИЛЯ

- Снимите кожух вентилятора.

- Ослабьте болт шарнира рулевого вала. Сам шарнир обильно смочите WD-40. В процессе лифтовки рулевой вал должен немного выйти из шарнира.

## ЛИФТОВКА. ПРОСТАВКИ

Примечание: Все резьбовые соединения должны фиксироваться с помощью «фиксатора резьбовых соединений». Инструкцию по применению читайте на упаковке фиксатора.

11.	Открутите гайку с переднего крепления кузова к раме. Болт пока не вынимайте.

12.	Для того чтобы добраться до болтов в салоне нужно будет разобрать его часть. Снимите пластиковые накладки порога и отогните коврик. Впереди, рядом с петлями двери расположено отверстие, закрытое пластиковой «заглушкой». Откиньте подушки передних кресел, Возле задней кромки двери расположено аналогичное отверстие с заглушкой. Снимите эту заглушку. Открутите гайки на болтах. Болты пока не вынимайте. Это предотвратит возможное сползание кузова с рамы.

13. 	Начинайте МЕДЛЕННО поднимать левую часть автомобиля. Используйте подкатной домкрат. Для предохранения кузова автомобиля от повреждений между домкратом и кузовом вставьте деревянный брусок.

14. 	При подъеме ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО следите за натяжением проводов, патрубков и трубок. Вполне вероятно, что Вы забыли что-нибудь отсоединить. Обратите особое внимание на тормозные трубки. В процессе подъема витки трубок нужно осторожно разгибать.

15. 	Когда левая часть кузова поднимется над рамой на расстояние, достаточное для установки проставок, установите их. Все проставки должны устанавливаться сверху на штатные места, все оригинальные резиновые прокладки должны быть оставлены на своих местах. Установите болты и наживите гайки, но не затягивайте их.

16.	Повторите три предыдущих пункта для правой части автомобиля. Во время подъема правой части следите за натяжением шлангов заливной горловины и вентиляции топливного бака.

17. Тщательно затяните все болты и гайки.

## ЛИФТОВКА. СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ

18. Вместо штатного болта, удерживающего кузов от смещения при ударе можно установить U-образную скобу (шакл).

- Установите передний бампер.

- Установите задний бампер.

- Установите кожух, прикрывающий шланги заливной горловины топливного бака

## ЛИФТОВКА. ПОД КАПОТОМ АВТОМОБИЛЯ

- Затяните болт шарнира рулевого вала.

- Удалите нижнюю часть кожуха вентилятора. Тщательно проверьте, чтобы лопасти вентилятора ни за что не задевали (например за сливной шлаг радиатора).

## ЛИФТОВКА. ОКОНЧАНИЕ

- Подсоедините аккумуляторную батарею.

- Еще раз тщательно проверьте все крепления. Проверьте рычаги переключения скоростей и раздаточной коробки. Они будут “утоплены” на 6 см вниз (рычаг автоматической КПП останется без изменений). Рычаг раздатки будет с трудом включаться в положение 2H. Для устранения этого Вам нужно будет немного пропилить пол.

Или сделать следующее.

- Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии “течи” рабочих жидкостей. Проверьте работу рулевого управления, поворачивая руль “до упора” влево-вправо.

Тюнинг невозможно закончить, его можно только приостановить.